# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту МК №0101300031813000001-П2 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Кенгер-Менеузовского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет Муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» (г. Екатеринбург) в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Бижбулякский район, СП Кенгер-Менеузовский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненные проектные работы (Схема территориального планирования Бижбулякского района, выполненная отделом градостроительного проектирования ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году).

Цель и задачи проекта.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.:

на I очередь строительства – до 2023года;

расчетный срок реализации – до 2033 года.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

Территория сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет находится на северо-востоке МР Бижбулякский район, расположенного в западной части Республики Башкортостан и граничащего с Оренбургской областью. С северо-запада соседствует с территорией СП Базлыкский сельсовет, с запада она ограничена землями СП Бижбулякский сельсовет и с юго-запада − Елбулактамакского сельсовета, с юга и востока – Миякинский районом, с северо-востока − Альшеевским районом и с севера – территорией поселения Калининского сельсовет.

В состав Кенгер-Менеузовского сельского совета входят сёла Кенгер-Менеуз и Кунакулово, деревни Чулпан, Касимовка и Разаевка. Связь со столицей республики осуществляется по автодороге М-5"Урал", далее по дороге республиканского значения Чишмы − Аксеново – Бижбуляк и дороге межрайонного значения  Бижбуляк − Киргиз-Мияки.

Село Кенгер-Менеуз.

Село Кенгер-Менеуз − административный центр сельского поселения. Численность населения − 1306 человек, расположено в центральной части сельского поселения. Расстояние до райцентра (с. Бижбуляк) – 10 км., до ближайшей ж/д станции (Аксеново) – 50 км. С севера село ограничено склонами  невысоких горных массивов, с южной стороны − кладбищем и лесным массивом.

Существующая планировочная структура села продольно-вытянутая с северо-запада на юго-восток вдоль реки Курган. Общественная зона располагается в центральной части по ул. Центральной. Производственные объекты на территории села представлены сельхозпредприятием (мельница, зерноток), расположенным в северо-западной части села и складским сектором с гаражным боксом в юго-восточной части населенного пункта.

Имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в западной части за границами населенного пункта и в юго-восточной стороне по ул.Центральная. Территориальное развитие села предусматривается в этом же направлении.

Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге межрайонного значения Бижбуляк − Киргиз-Мияки с асфальтобетонным покрытием.

Село Кунакулово.

Село Кунакулово расположено в 5 км к северо-востоку от с. Кенгер-Менеуз. Население – 492 человека. Село территориально ограничено с запада и востока – рекой Менеуз и рекой Базлык, с юга − кладбищем и сельхозугодиями, с севера − землями сельскохозяйственного использования (пашни).

Село имеет четкую схему функционального зонирования. В селе протекает речка Базлык. Общественная зона села сложилась в середине населенного пункта по ул. Центральной. Производственные объекты представлены машинно-трактор-ными мастерскими и зернотоком. С южной стороны при въезде в населенный пункт имеется недействующая мельница.

Для размещения жилой застройки отведена территория к юго-востоку от населенного пункта, ныне занятая сельхозугодиями. Въезд в населенный пункт осуществляется по дороге районного значения с асфальтобетонным покрытием.

Деревня Касимовка.

Расположена в 9 км к югу от с. Кенгер-Менеуз. Население – 128 человек. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с твердым покрытием. Границы села с севера и северо-востока − река Базлык, с юга и юго-восток село граничит с сельхозугодиями.

Планировочная структура села вытянута с севера-запада на юго-восток. Элементом общественного центра является магазин по ул.Центральная. Производственные объекты отсутствуют. Развитие деревни не предусматривается.

Деревня Чулпан.

Расположена в 5 км к западу от с. Кенгер-Менеуз. Население – 122 человека. Транспортная связь деревни с центром сельского поселения осуществляется по автодороге с твердым покрытием. Границы села с севера − река Курган, с юга и запада деревня граничит с сельхозугодиями, по восточной границе деревни протекает ручей.

Планировочная структура села вытянута с севера-запада на юго-восток. Производственные и общественные объекты отсутствуют. Развитие деревни предусматривается в западной части при выезде в сторону районного центра.

Деревня Разаевка

Деревня расположена в северной части сельского поселения на правом берегу реки Менеуз. С восточной части село ограничено рекой Менеуз, с востока и юга – землями сельскохозяйственного использования. В западной части за границей населенного пункта расположены конный двор и кладбище.

Население деревни – 74 человека. Расстояние до центра сельсовета − 11 км. Расширение деревни не предусматривается.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Существующая жилая застройка сёл Кенгер-Менеуз и Кунакулово, деревень Чулпан, Касимовка и Разаевка сельского поселения Кенгер-Менеузоский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15 до 0,18 га.

1.2.2. Общественная застройка.

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена  чертеже «Карта современного использования территорий с границами зон с особыми условиями использования территорий», а их характеристики приведены в таблице №1.

с. Кенгер-Менеуз (1306 жителей).

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в центральной части территории. Здесь находятся администрация сельсовета, сельский дом культуры, библиотека, магазины, ФАП, общеобразовательная школа, детский сад, отделение связи и мечеть.

с. Кунакулово (492 жителя).

Объекты культурно-бытового обслуживания населения: общеобразовательная школа, ФАП, магазины, сельский дом культуры, библиотека распределены по центру села. Характеристики зданий общественного назначения приведены в таблице №1.

д. Касимовка (128 жителей).

Население деревни пользуется объектами культурно-бытового обслуживания, деловыми учреждениями и общественным центром села Кунакулово, находящимися на расстоянии 3 км, своих объектов не имеет. В середине территории расположены магазин и территория недействующей школы.

В деревнях Чулпан (122 жителей) и Разаевка (74 жителя) объекты культурно-бытового назначения отсутствуют.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов.

табл. №1

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. числ. насел. | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Кенгер-Менеуз (1306 чел.) |
| Дошкольные организации* | мест | 33-34 | 43 | 42 | 98 |
| ГБУ КЦСОН«Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | мест | 2,2 | 41 | 41 | 100 |
| ГБУ КЦСОН«Отделение социальный приют для детей и подростков» | мест | 3 | 26 | 26 | 100 |
| Административное здание (аренда в здании СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ-ся | 144 | 188 | 480 | 255 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 7,8-9,8 6-9 | 12,7 | 162 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 104 | в школе 146,6 | 141 |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 49 | нет | 0 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 392 | 210 | 53,6 |
| Культовое сооружение | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 392 | 893 | 230 |
| Предпр. общепитания | пос. мест | 40 | 52 | нет | 0 |
| Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 | − | 0 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит. (аренда в здании админ-ии.) | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | 5 | нет | 0 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 | 14 | 11,4 | нет | 0 |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 1 | нет | В райцентре |
| Спортзал общего пользования | м2 пл. пола | 60-80 | 78 | нет | 0 |
| Бассейн с площ. зеркала воды | м2 | 20-25 | 32,6 | нет | 0 |
| Пождепо (аренда 1 бокса гаража школы) | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | нет | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,3 | 4,5 | 1500 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,9 | при школе | нет данных |
| с. Кунакулово (492 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные организации | мест | 33-34 | 16 | нет | 0 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ-ся | 144 | 71 | 194 | 273 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 2,9 3 | 12,5 | 431 |
| Помещ. для занят. физкульт. | м2 пл. пола | 80 | 30 | 39,4 | нет данных |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 26 | нет | 0 |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 148 | 150 | 101 |
| Культовое сооружение | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 148 | 84,6 | 57,2 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | 20 | нет | 0 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | 2 | нет | 0 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Аптека | м2 | 14 | 7 | нет | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,12 | 4 | 100 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | 0,4 | при школе | нет данных |
| д. Касимовка (128 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 38,4 | 74,8 | 195 |
| Аптека | м2 | 14 | 2 | − | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,03 | 1 | 100 |

* − указано с учётом прибывающих из соседних деревень, где нет школ.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Кенгер-Менеузовского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

табл. №2

| Наименование | Един. измерен. | Адрес | Емкость | Размеры земельных участков | Ведомств. принад- лежность | Кол. работ-щих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту | По факту |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магазин ООО «Радуга» | м2 торг. пл | с.Кенгер-Менеуз, ул.Центральная, 55 |  | 279,4 | 455 кв.м. | частная | 5 |
| Магазин «Снежинка» | −//− | с.Кунакулово,ул.Централь- ная, 60а |  | 47,6 | 107 кв.м. | −//− | 1 |
| Магазин «Элина» | −//− | с.Кенгер-Менеуз, ул.Централь- ная, 2а |  | 159,6 | 1838 кв.м | Аренда (субаренда) | 1 |
| Магазин «Нарат» | −//− | с.Кенгер-Менеуз, ул.Лесная, 55 |  | 127,7 | 430 кв.м. | −//− | 2 |
| Магазин «Юлдаш» | −//− | с.Кенгер-Менеуз, ул.Восточная,19а |  | 55 | 122 кв.м. | Частная | 2 |
| Магазин ООО «Дим» «Гульназ» | −//− | с.Кенгер-Менеуз, ул.Лесная,64 |  | 52,4 | 85 кв.м. | −//− | 2 |
| Бижбулякское РАЙПО «Миляш» | −//− | с.Кенгер-Менеуз, ул.Централь-ная, 55а |  | 218,6 |  | Собственность потребкооперации | 2 |
| Бижбулякское РАЙПО «Алсу» | −//− | с.Кунакулово, ул.Централь-ная, 60 |  | 37 | − | −//− | 2 |
| Бижбулякское РАЙПО, магазин повседневн. спроса | −//− | д.Касимовка, ул.Централь-ная, 23 |  | − | − | −//− | 1 |
| Предприятия обществ. питания | пос. место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Территорию сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет обслуживает отделение "Бижбуляк" участок "Курган" ОАО "Зирганская МТС", занимающиеся растениеводством и мукомольным производством.

с. Кенгер-Менеуз.

Производственная застройка представлена сельхозпредприятиями зернового и  мукомольной продукции отделением "Бижбуляк" участок "Курган" ОАО "Зирганская МТС".

Мельница, зерноочистители и хранилища зерна сосредоточены в северо-западной части села на территории общей площадью 7,4 га. В юго-восточной стороне улицы Центральная расположена коммунальная зона с гаражным боксом и складским сектором. С западной и восточной стороны за границей населенного пункта находится территории недействующей МТФ.

На коммунально-складской территории, которая относится к ОАО "Зирганская МТС", расположена пилорама. Предприятие занимается деревообработкой и принадлежит к КФХ Биктяшева И.Н. Восточнее пилорамы по адресу ул.Центральная 63 расположена АЗС на 1 колонку.

с. Кунакулово.

Производство в селе представлено КФХ Вахитов Р.С., направление хозяйства − мясное животноводство. Ферма КРС и свиноводческое хозяйство расположено в северо-восточной части в 2 км от границы населенного пункта. КФХ Биктимиров Ф.В. владеет машинно-тракторной мастерской, расположенной в юго-западной части села, на территории которой находится АТС. При въезде в село со стороны с. Менеузтамак находится территория зернотока.

Мукомольное производство в селе временно остановлено.

д. Разаевка.

В деревне сохранились частные подсобные хозяйства с обустроенными жилыми домами и надворными постройками для содержания скота и птиц, с садами и огородами.

В деревнях д. Чулпан и д. Касимовка коммунально-складские предприятия отсутствуют.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

таблица №3

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Числ. работающих на предпр. чел. | Вид выпускаемой продукции | Площ. предприятия, га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отделение «Бижбуляк» участок «Курган» ОАО «Зирганская МТС» | растениеводство | 50 | зерно | 2000 | С.Кенгер-Менеуз, ул.Центральная, 1 б |
| 1 | КФХ Биктимерова Фанура Вакиловича | растениеводство | 10 | зерно | 910 | Вблизи села Кунакулово |
| 2 | КФХ Вахитова Рината Саматовича | животноводство | 8 | мясо | 65 | Вблизи села Кунакулово |
| 3 | КФХ Фазуллина Зульфата Рифгатовича | животноводство | 2 | мясо | 68 | Вблизи села Кунакулово |
| 4 | КФХ Сабитова Рафиса Мирхатовича | растениевод., животновод. | 2 | зерно, мясо | 40 | Вблизи села Кенгер-Менеуз |
| 5 | КХ Биктяшева Ильдуса Нургаяновича | промышленность | 2 | Распиловка досок (пилорама) | 0,5 | С.Кенгер-Менеуз, ул.Центральная, д.61 |
| 6 | ИП Салихова Зинфира Вазировича | промышленность | 3 | АЗС | 0,3 | С.Кенгер-Менеуз, ул.Центральная, д.63 |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории Кенгер-Менезовского сельсовета Бижбулякского района согласно справке НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ при Минкультуры РБ от 30.08.2013 г. №01-07/449 в составе реестра недвижимых памятников культурного наследия имеется  выявленный памятник истории и архитектуры и один выявленный памятник археологии.

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Кенгер-Менеузовский сельсовет

таблица №4

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| 1 | Мечеть деревянная, реставриров. | Д.Кунакулово | Конец XIX века | Памятник истории | В |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Рязаевские курганы | В 1,5 км на Ю от д. Ря-заевка, на правом берегу р. Менеуз, на пашне | неизвестно | АКБ № 802 | В |

Объект культурного наследия представлен на чертеже «Карта-схема населенных пунктов Кенгер-Менеузовского сельсовета в системе расселения».

1.4. Транспорт и дороги.

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Кенгер-Менеузовского сельсовета, является автомобильная дорога межрайонного значения Киргиз-Мияки − Бижбуляк, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Бижбулякского района и c Уфой с выходом на автомагистраль М-5 «Урал», а также с центральными и южными городами и районами республики. Автомобильная дорога относится к IV категории с твёрдым покрытием протяженностью 10,1 км в границах сельского поселения.

Внутрихозяйственные связи осуществляется по дорогам IV−VIII категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием. При достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить наличие дорог, требующих дальнейшего совершенствования. Все населенные пункты сельского поселения имеют устойчивую круглогодичную автотранспортную связь с центром сельсовета и районным центром.

Через юго-восточную часть сельского поселения проходит автомобильная дорога местного значения, соединяющая Елбулактамакский сельсовет с Миякинским районом.

В нижеследующей таблице приведен перечень автомобильных дорог общего пользования, закрепленных за Бижбулякским ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

табл. №5

| № п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяжен-ность, км | Из них с твердым покрытием, км | В т. ч. с усовер-шенств. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Межрайонного значения |
| 1 | Киргиз-Мияки-Бижбуляк | IV | 16 | 16 | 16 |
| Районного значения |
| 1 | Кенгер-Менеуз - Усак-Кичу | IV | 12 | 10,3 | 10,3 |
| Местного значения |
| 1 | Кунакулово-Касимовка | V | 2,4 | - | - |
| 2 | Кунакулово-Новомихайловка | V | 2,6 | - | 2,6 |
| 3 | Антоновка-Сатаево | V | 3,8 | - | 3,8 |

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

табл. №6

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Кунгер-менеуз | 12,13 | 38,55 |
| с. Кунакулово | 4,49 | 18,14 |
| д. Касимовка | 1,24 | 3,74 |
| д. Чулпан | 1,39 | 4,64 |
| д. Разаевка | 1,18 | 3,72 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории.

1.5.1. Ограничения по природным факторам.

Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

Водоохранные зоны наиболее крупных водных объектов:

табл. №7

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Менеуз | 60 | 200 | 40 | 20 |
| р. Курган | 26 | 100 | 40 | 20 |
| р.Базлык | 21 | 100 | 40 | 20 |
| р.Курмазы | 17 | 100 | 40 | 20 |
| ручей | <10 | 50 | 30 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог.

Особо охраняемые природные территории.

В восточную часть территории Кенгер-Менеузовского сельсовета частично входит особо охраняемая природная территория − государственный природный заказник «Бижбулякский» площадью 14535 га. На территории заказника  преобладают луговые степи, объектами охраны являются охотничьи виды фауны: лось, косуля, куница, выдра, тетерев. В заказнике расположена одна из крупнейших в республике колония сурка-байбака, занесенного в Красную Книгу Республики Башкортостан и насчитывающая около 1тысячи особей.

Территории месторождений.

На территории сельского поселения производится добыча стройматериалов:

табл. №8

| № | Наимено- вание | Местоположение | Расстоян. от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Глина | Близи деревни Чулпан (восточнее) | 0,5 | 1 | х |
| 2 | Гравий | Юго-западнее села Кенгер-Менеуз близи (западнее) пруда Басу Елга | 1 | 1 | х |
| 3 | Гравий | Севернее села Кенгер-Менеуз (западнее дороги Кенгер-Менеуз – Кунакулово) | 2 | 1 | х |

1.5.2. Ограничения по техногенным факторам.

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий.

Фермы крупного рогатого скота (менее 1200голов), коневодческие, овцеводческие (5-30тыс.голов), птицеводческие (до 100тысюкур-несушек) – III класс вредности, размер СЗЗ − 300м.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

таблица №9

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Кенгер-Менеуз |
| Отделение «Бижбуляк» участок «Курган» ОАО «Зирганская МТС» | Склады, зерносклад | 50м 100м |
|  | Мельница, гараж |  |
| КФХ Биктяшев И.Н. | пилорама | 100м |
| ИП Салихов З.В. | АЗС | 50м |
| с.Кунакулово |
| КФХ Вахитов Р.С. | МТФ | 300м |
| КФХ Биктимиров Ф.В. | растеневодство | 50м |
|  | Стоянка для хранения с/х техники | 100м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №10.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий.

табл.№10

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.3. Земли специального назначения.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- СЗЗ от кладбищ – 50м;

- СЗЗ от свалок ТБО – 1000м;

- СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища.

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Нормативная потребность существующего населения в кладбищах 2,122 чел. х 0,24 га = 0,5 га, существующая обеспеченность равна 4,5 га, следовательно, увеличение территории кладбищ не предусматривается.

табл. №11

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кладбище с.Кенгер-Менеуз | южнее с.Кенгер-менеуз | 0,7 | 3 | 40 % |
| 2 | Кладбище с.Кенгер-Менеуз | Ул.Центральная | 0,2 | 1,5 | 100 % |
| 3 | Кладбище с.Кунакулово | Южнее с.Кунакулово | 0,8 | 4 | 70 % |
| 4 | Кладбище д.Разаевка | Западнее д.Разаевка | 1 | 2 | 70% |
| 5 | Кладбище д.Касимовка | Южнее д.Касимовка | 1 | 1 | 50 % |
| 6 | Кладбище д.Чулпан | Севернее д.Чулпан | 2 | 2 | 50 % |
| Всего: | 5,7 | 13,5 |  |

Свалки твёрдых бытовых отходов.

По данным администрации сельского поселения на территории Кенгер-Менеузовского сельсовета имеются четыре свалки:

табл. №12

| № | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Восточная часть с. Кенгер-Менеуз | 1,5 | 1,8 | 30 |
| 2 | Северо-восточнее с.Кунакулово | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Северо-Восточнее д.Разаевка | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Восточнее д.Касимовка | 1 | 1 | 10 |

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет находятся одна  биометрическая яма в 2 км от западной жилой застройки села Кенгер-Менеуз. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 биометрические ямы – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 метров.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

табл. №13

| № | Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | скотомогильник | Севернее с. Кенгер-Менеуз | 2 | 1 | 0 |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций.

По территории Кенгер-Менеузовского сельсовета проходят подземные инженерно-транспортные коммуникации − нефтепровод и две газопровода высокого давления. Газоснабжение населённых пунктов сельского поселения осуществляется от газопровода среднего давления.

табл. №14

| № | Трубопровод | Наименование | Принадлежность | Диаметр трубы, мм | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Нефтепровод | «Шкапово-Ишимбай» | АООТ «Урало-Сибирские магистральные нефтепроводы» | 500 | 1955 |
| 2 | Газопровод | «Шкапово-Тубанкуль» «Щкапово-Ишимбай» | ДП «Баштрасгаз» РАО «Газпром» | 500 350 | 1957 1958 |

1.5.4. Водоохранные зоны.

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса РФ  № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (действует с 01.01.2007г.).

Согласно Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 15 июля 1981 года №369 минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории Кенгер-Менеузовского сельского поселения следующие:

табл. №15

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Менеуз | 60 | 200 | 40 | 20 |
| р. Курган | 26 | 100 | 40 | 20 |
| р.Базлык | 21 | 100 | 40 | 20 |
| р.Курмазы | 17 | 100 | 40 | 20 |

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы (БП) водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» Охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ.

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового среднего высокого Р 5 кПа — 0,3 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 4 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 15 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

-вдоль газопровода высокого давления d 273х11, d 377х8 - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 75 метров с каждой стороны газопровода.

В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.