Глава III. Проектное решение.

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории.

Архитектурно-планировочная организация проектируемой территории выполнена на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов новых земель под жилую застройку, а также с учетом перспектив развития, определенных проектом территориального планирования МР Бижбулякский район, выполненным отделом градостроительного проектирования ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 г.

Планировочное решение проектируемых сёл максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре села и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом исходных данных и предложений сельского Совета и служб Администрации района.

Село Кенгер-Менеуз.

Развитие села планируется в северном направлении  за границей села с  созданием общественного подцентра на новой селитебной территории, благоустройством и инженерным обеспечением. Перспективное развитие села за пределами расчётного срока предлагается в том же направлении.

В границах сельского поселения территория, подлежащая освоению, расположена в юго-восточной части  с дальнейшим упорядочением существующей застройки. Ранее территория была занята фруктово-ягодным садом.

Село Кунакулово.

Развитие села предусматривается в юго-восточном вдоль дороги местного значения  на с. Новомихайловка. Проектом предлагается  создание общественного подцентра на новой территории, благоустройством и инженерным обеспечением. Развитие села в перспективе предлагается в границах населенного пункта.

Деревня Чулпан.

В связи с уменьшением механического и естественного прироста численности населения значительное расширение селитебной территории деревни не предусматривается. Развитие деревни планируется на юго-запад в сторону районного центра.

В пределах расчётного срока реализации генплана (до 2033 г.) расширение селитебной территории остальных населенных пунктов (Касимовка и Разаевка) генпланом не предусматривается.

3.2. Социально-экономическое развитие территории.

Бижбулякский район принадлежит к числу районов, градостроительное развитие которых нуждается в серьёзном улучшении. Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «север-юг» размещены Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефткамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Перечисленные выше районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития районы остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией, местами рекреации. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успешным территориям.

Сохранение существующих территориальных направлений осей развития приведёт к дальнейшему увеличению центростремительных тенденций в распределении ресурсов, стягиванию их в пределах Уфимского промышленно-финансового центра (г. Уфа с пригородной зоной концентрирует более 33% населения республики) и к прогрессирующей деградации остальной территории.

Исключение отстающих регионов из системы развития произошло в силу их расположения вне системы основных транспортных коммуникаций и экономических связей, поэтому следует улучшать транспортно-коммуникационную систему депрессивных районов, направляя транзитные потоки, по возможности, в их сторону. Планомерное изменение условий пространственно-функционального состояния территории способно придать ускорение развитию территорий с застойными тенденциями развития.

Удобное сообщение имеется с расположенным восточнее Миякинским районом, однако, этот район близок к Бижбулякскому по характеру развития и взаимные экономические связи не играют серьёзной роли в экономике обоих районов.

Есть необходимость обеспечения движения грузопотоков в широтном направлении восток − запад по трассе Стерлибашево − Киргиз-Мияки – Бижбуляк – Белебей со строительством объектов придорожного сервиса, но это относится к более далёкой перспективе.

Наиболее крупными промышленными и культурными центрами вблизи границ района являются г. Белебей, а также Абдуллино и Пономарёвка Оренбургской области, поэтому автодорога на Бижбуляк–Аксаково–Белебей, как и дороги на Абдуллино и Пономарёвку для района имеют важное экономическое значение.

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет, ситуацию здесь можно назвать относительно благополучной. На территории сельского совета насчитывается 1 сельхозпредприятие со средней численностью работающих, занимающееся растеневодством − отделение «Бижбуляк» участок «Курган» ОАО «Зирганская МТС» (С.Кенгер-Менеуз, ул.Центральная, 1 б).

Показатели производства сельхозпродукции имеют тенденцию к росту, однако отстаёт уровень переработки сельхозсырья. Зерновое хозяйство района пока обеспечивает лишь собственные нужды.

В структуре сельхозпродукции в частном секторе определённую роль занимает животноводство: выращивание крупного рогатого скота, овцеводство, птицеводство и пчеловодство.

Территория сельского поселения расположена на одном из основных межрайонных автомобильных магистралей Бижбуляк – Киргиз-Мияки, связывающих основные центры социально-экономического развития региона, что оказывает положительное воздействие на темпы и уровень развития территории поселения.

Администрацией сельского поселения представлены сведения о количестве жителей населённых пунктов Калининский сельсовет за 2007-2013 годы.

Плотность населения района (2122 чел : 149,3 км2 = 14,2 чел/км2) в 2 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2) и в 1,3 раза ниже, чем в соседнем Альшеевском районе (18,8 чел/км2).

Показатель рождаемости в поселении несколько лучше, чем в среднем по республике, смертности – значительно хуже, что не обеспечивает простое воспроизводство населения. Коэффициент смертности (18,4 чел/1000 жит.) выше, чем в среднем по России (16,1 чел/1000 жит.), причем смертность превышает рождаемость в 1,5 раза.

Естественная убыль население сопровождается механическим оттоком населения с динамикой на его увеличение. В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. Лишь только чуть более половины населения − 53% в среднем по сельсовету  составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Молодежь направляется в гг. Уфу, Белебей, Стерлитамак, в другие северные регионы России. Маятниковая миграция реализуется в основном в пределах района, а также в г. Белебей, р. п. Приютово.

Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основываться на идее сбалансированного развития территории республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

СТП Бижбулякского района (г. С.-Пб., 2005 г.) предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельсовета:

- организация производства строительных и упаковочных материалов  из местного и производственного сырья;

- организация первичной переработки сельскохозяйственной продукции с в  структуре миниагрохолдинга.

Население будет расти за счёт собственных ресурсов и естественного и механического прироста.

Численность населения населённых пунктов сельского поселения

табл. №17

| № п/п | Населённый пункт | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Село Кенгер-Менеуз | 1306 | 418 |
| 2 | Село Кунакулово | 492 | 161 |
| 3 | Деревня Касимовка | 128 | 39 |
| 4 | Деревня Чулпан | 122 | 39 |
| 5 | Деревня Разаевка | 74 | 30 |
| Всего по хозяйству | 2122 | 687 |

В настоящее время средний размер семьи равен: 2122 : 687 = 3,088 ≈ 3,09 чел.

Динамика численности населения сельского поселения

табл. №18

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2156 | - | 0 |
| 2008 | 2151 | -5 | 0 |
| 2009 | 2159 | +4 | 0 |
| 2010 | 2174 | +15 | 0 |
| 2011 | 2180 | +6 | 0 |
| 2012 | 2155 | -25 | 0 |
| 2013 | 2122 | -33 | 0 |

По таблицам видно, что демографическая ситуация в сельском поселении Кенгер-Менеузовский сельсовет резко ухудшается. За период с 2011 по 2013 год население сельского поселения уменьшилось на 58 человек.

Динамика численности населения села Кенгер-Менеуз

табл. №19

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1306 | - | - |
| 2008 | 1291 | -15 |  |
| 2009 | 1304 | +13 |  |
| 2010 | 1326 | +22 |  |
| 2011 | 1335 | +9 |  |
| 2012 | 1316 | -19 |  |
| 2013 | 1306 | -10 |  |

Динамика численности населения села Кунакулово

табл. №20

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 530 | - |  |
| 2008 | 541 | -11 |  |
| 2009 | 530 | -11 |  |
| 2010 | 519 | -11 |  |
| 2011 | 516 | -3 |  |
| 2012 | 519 | +3 |  |
| 2013 | 492 | -27 |  |

Динамика численности населения д. Касимовка

табл. №21

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 115 | - |  |
| 2008 | 117 | +2 |  |
| 2009 | 119 | +2 |  |
| 2010 | 116 | -3 |  |
| 2011 | 121 | +5 |  |
| 2012 | 124 | +3 |  |
| 2013 | 128 | +4 |  |

Динамика численности населения д. Чулпан

табл. №22

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 125 | - |  |
| 2008 | 124 | -31 |  |
| 2009 | 128 | +4 |  |
| 2010 | 136 | +8 |  |
| 2011 | 134 | -2 |  |
| 2012 | 125 | -9 |  |
| 2013 | 122 | -3 |  |

Динамика численности населения д. Разаевка

табл. №23

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 80 | - |  |
| 2008 | 78 | -2 |  |
| 2009 | 78 | 0 |  |
| 2010 | 77 | -1 |  |
| 2011 | 74 | -3 |  |
| 2012 | 71 | -3 |  |
| 2013 | 74 | +4 |  |

Возрастной состав населения по с. Кенгер-Менеуз (1306 чел.)

табл. №24

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 76 | 49 | 88 | 40 |
| 7-15 лет | 98 | 52 | 96 | 48 |
| 15-17 лет | 48 | 28 | 31 | 15 |
| 17-55 лет жен. | − | 326 | − | 313 |
| 17-60 лет муж. | 384 | − | муж. 375 | − |
| Пенсионный возраст |
| мужчины | 109 |  | 142 |  |
| женщины | 217 |  | 261 |  |

Возрастной состав населения по с. Кунакулово (492 чел.)

табл. №25

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 23 | 22 | 37 | 37 |
| 7-15 лет | 49 | 23 | 42 | 21 |
| 15-17 лет | 10 | 3 | 20 | 9 |
| 17-55 лет жен. |  | 133 |  | 117 |
| 17-60 лет муж. | 156 |  | муж. 155 |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины | 38 |  | 36 |  |
| женщины | 85 |  | 85 |  |

Возрастной состав населения по д. Касимовка (128 чел.)

табл. №26

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 13 | 10 | 15 | 8 |
| 7-15 лет | 7 | 6 | 16 | 10 |
| 15-17 лет | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 17-55 лет жен. |  | 26 |  | 27 |
| 17-60 лет муж. | 35 |  | 30 муж. |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины | 12 |  | 13 |  |
| женщины | 20 |  | 23 |  |

Возрастной состав населения по д. Чулпан (122 чел.)

табл. №27

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7-15 лет | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 15-17 лет | 7 | 4 | - | - |
| 17-55 лет жен. |  | 31 |  | 28 |
| 17-60 лет муж. | 53 |  | 46 муж. |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины | 7 |  | 11 |  |
| женщины | 21 |  | 21 |  |

Возрастной состав населения по д. Разаевка (74 чел.)

табл. №28

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т. ч. женщин | Всего | в т. ч. женщин |
| 0-7 лет | 2 | - | 5 | 2 |
| 7-15 лет | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 15-17 лет | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17-55 лет жен. |  | 13 |  | 16 |
| 17-60 лет муж. | 18 |  | 19 муж. |  |
| Пенсионный возраст |
| мужчины | 9 |  | 7 |  |
| женщины | 22 |  | 17 |  |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет 4,24%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола вследствие различных объективных причин (табл. №23).

Половая структура населения Кенгер-Менеузовского сельсовета

табл.№29

| Всего населения | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2013 г. − 2122 | 1012 | 1110 |
| 100% | 47,69% | 52,31% |

Данные показатели предоставлены администрацией СП Кенгер-Менеузовский сельсовет МР Бижбулякский район Республики Башкортостан.

3.3. Численность населения.

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Численность населения сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет на проектируемый период (I кв. 2013 г.) составила 2122 человека, при этом общее количество семей (см. таблицу №16) – 687, средний размер семьи равен:

2122 : 687 = 3,088 ≈ 3,09 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.

3. «Схема территориального планирования МР Бижбулякский район», отделом градостроительного проектирования ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году, а также согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан, демографическое состояние населения республики, в перспективе имеет тенденцию к улучшению, коэффициент семейности по сельскому поселению Кенгер-Менеузовский сельсовет принят 3,2.

Расчет численности населения

таблица №30

| Показатели | с.Кенгер-Менез | с.Кунакулово | д.Чулпан | с.Касимовка | д. Разаевка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01.2013г | 1306 | 492 | 122 | 128 | 74 | 2122 |
| На I очередь строительства 2023 г. |
| Количество новых участков | 129 | 12 | 4 | нет расшир. террит. | нет расшир. терр. | 145 |
| Население новых участков | 413 | 38 | 13 | нет роста насел. | нет роста насел. | 464 |
| С учётом сущес-твующего населения | 1719 | 530 | 135 | 128 | 74 | 2586 |
| Итого население СП на I очередь строительства к 2023 г. – 2586 чел. |
| На расчётный срок до 2033 г. |
| Количество новых участков | 83 | 6 | нет рас-шир. терр. | нет расшир. террит. | нет расшир. терр. | 89 |
| Население новых участков | 266 | 19 | нет роста насел. | нет роста насел. | нет роста насел. | 285 |
| С учётом насе-ления I очер. и существующ. населения | 1985 | 549 | 135 | 128 | 74 | 2871 |
| Итого население СП на расчётный срок до 2033 г. – 2871 чел. |

На I очередь строительства (до 2023 г.) в юго-восточной  части и западной части  с. Кенгер-Менеуз запланировано освоение 129 участков, в юго-западной части с. Кунакулово – 12, в западной части д. Чулпан – 4 участка.

Проектное количество населения в домах нового строительства на I очередь строительства, с учётом принятого среднего размера семьи, составит:

129 х 3,2 + 12 х 3,2 + 4 х 3,2  = 413 + 38 + 13 = 464 чел.

В том числе:   в с. Кенгер-Менеуз     413 чел.,

в с. Кунакулово            38 чел.,

в д. Чулпан                   13 чел.,

Количество населения на I очередь строительства к 2023 году, с учётом существующего, составит:

в с. Кенгер-менеуз    413 чел. + 1306 = 1719 чел.,

в с. Кунакулово        38 чел. + 492 + = 530 чел.,

в д. Чулпан               122 чел. + 13 = 135 чел.,

в д. Касимовка         128 чел.,

в д. Разаевка              74 чел.,

Общее количество населения сельского поселения на I очередь строительства  к 2023 году, с учётом существующего, составит:  2122 + 464 = 2586 чел.

К расчётному сроку реализации генплана (2033 г.) в с. Кенгер-Менеуз будут застроены ещё 83 участка, в с. Кунакулово − 6 участков.

Количество населения в домах нового строительства на расчётный срок (без учёта количества жителей домов I очереди строительства и численности существующего населения) составит: 83 х 3,2 + 6 х 3,2 = 266 + 19 = 285 чел.

Общее количество населения сельского поселения к 2033 году с учётом существующего населения и населения I-очередного строительства составит:

285 + 2586 = 2871 чел.

В том числе:   в с. Кенгер-Менеуз          1306+413+266 = 1985 чел.,

в с. Кунакулово               492 + 38 + 19 = 549 чел.,

в д. Чулпан                      122 + 13 = 135 чел.,

в д. Касимовка                 128 чел.,

в д. Разаевка                     74 чел.,

Площади участков приняты от 2000 м2 до 3000 м2 (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Суммарный жилой фонд сельского поселения общей площадью жилых помещений 51017,4 м2 состоит из 29 каменных + 786 деревянных = 815 малоэтажных жилых домов усадебного типа. Сведения о жилищном фонде  представлены по состоянию на 01.01.2010 г

Количество дворов по населенным пунктам Кенгер-Менеузовского сельсовета

табл. №31

| № п/п | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов | Деревянных жилых домов | Общая площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Кенгер-Менеуз | нет данных | нет данных | 31817,8 |
| 2 | с. Кунакулово | − // − | − // − | 12068,3 |
| 3 | д. Касимовка | − // − | − // − | 2384,4 |
| 4 | д. Чулпан | − // − | − // − | 2835,9 |
| 5 | д. Разавка | − // − | − // − | 1893 |
| Итого: | 29 | 786 | 51017,4 |

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом составляет:   51017,4 : 2122 чел. = 24,04 м2/чел.

К 2023 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел.:      2122 чел. х 25,6 м2/чел. = 54323,2 м2,      а жилищную обеспеченность новых домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилищная обеспеченность сельского поселения на 2023 год составит:

54323,3 м2 + 464 чел. х 30,0 м2/чел. = 54323,3 м2 + 13920,0 м2 = 68243,3 м2.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2033 году составит:

68243,3 м2 + 285 чел. х 30 м2/чел. = 68243,3 м2 + 8550 м2 = 76793,3 м2.

3.5. Функциональное зонирование.

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Кенгер-Менеузовский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые

Д – общественно-деловые

П – производственные

У – дороги

Р – рекреационные

С − земли специального назначения

Пр – прочие

С/х – земли сельскохозяйственного использования

табл.№32

| № п/п | Населенные пункты | Площ. тер. (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Пр |
| 1 | с. Кенгер-Менеуз | 332,6 | 226,6 | 2,8 | 13,9 | 38,55 | 10,3 | 3,04 | 27,00 | 10,4 |
|  |  | 408,12 | 278,63 | 6,95 | 13,9 | 55,01 | 18,05 | 3,04 | 20,57 | 11,96 |
| 2 | с. Кунакулово | 153,18 | 88,1 | 1,84 | 6,25 | 18,14 | 23,4 | 4,59 | 9,66 | 1,2 |
|  |  | 159,33 | 93,6 | 2,02 | 6,25 | 20,8 | 23,7 | 4,59 | 7,17 | 1,2 |
| 3 | д. Чулпан | 27,7 | 13,91 | - | - | 4,64 | 2,77 | - | 0,92 | 5,46 |
|  |  | 28,7 | 15,02 | 0,15 | - | 5,62 | 2,77 | - | - | 5,08 |
| 4 | д.Касимовка | 67,3 | 35,3 | 0,25 | - | 3,74 | 7,95 | - | 20,1 | - |
| 5 | д. Разаевка | 38,12 | 21,9 | - | - | 3,72 | 5,27 | - | 5,45 | 1,78 |
| Итого: | 618,9 | 385,9 | 4,89 | 20,15 | 68,8 | 49,7 | 7,63 | 62,7 | 19,32 |
|  | 701,5 | 444,45 | 9,37 | 20,15 | 89,0 | 57,7 | 7,63 | 53,29 | 20,02 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

табл.№33

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (на 2013 г.) | Расчетный срок (до 2032г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 14930,6 | 14930,6 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 4904,6 | 4904,6 |
| 3 | Земель водного фонда | -«- | 9,1 | 9,1 |
| 4 | Земель сельскохоз-го назначения | -«- | 9358 | 9275,9 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 17,81 | 17,81 |
| 6 | Земель транспорта |  | 16,83 | 16,83 |
| 7 | земли населенных пунктов | -«- | 618,9 | 701,5 |
|  | в т. ч.: жилых зон, из них: | га/% | 358,9 | 444,45 |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,89 | 9,37 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры. | га | 88,95 | 108,6 |
|  | рекреационных зон | -«- | 49,7 | 57,7 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 62,7 | 53,29 |
|  | Земель спец. назначения |  | 7,63 | 7,63 |
|  | Прочие земли | -«- | 19,32 | 20,02 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 3,09 | 3,09 |
| 9 | Прочих земель в с. п. | -«- | 2,27 | 2,27 |

Увеличение территории села Кенгер-Менеуз на 408,12-332,6 = 75,52  га предусматривается за счет земель сельскохозяйственного назначения общей площадью  75,45 га и земли транспорта площадью 0,07 га. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

-  сельскохозяйственные угодья (пашни, луга) площадью 52,63 га;

- инженерные сети 6,47 га;

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами  0,64 га;

- водные объекты 0,03 га;

- лесные насаждения 11,63 га;

- огороды 2,53 га;

- территория производства 1,52 га;

Увеличение территории села Кунакулово  159,33-153,18=6,15 га предусматривается за счет земель сельскохозяйственного назначения общей площадью  5,95 га и земли транспорта площадью 0,2 га. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

-  сельскохозяйственные угодья (пашни, луга) площадью 5,34 га;

- инженерные сети 0,55 га;

-земли, занятые внутрихозяйственными дорогами  0,06га;

Увеличение территории деревни Чулпан  28,72-27,7=1,02 га предусматривается за счет земель сельскохозяйственного назначения общей площадью  0,92 га и земли транспорта площадью 0,1 га. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

-  сельскохозяйственные угодья (пашни, луга) площадью 0,82 га;

- инженерные сети 0,1 га;

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми размерами приусадебных участков от 0,20 га до 0,30 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2 Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона населенных пунктов в проекте представлена как исторически сложившимися общественными центрами, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образований.

В общественно-деловых зонах располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Образовательные учреждения.

Согласно представленным данным, вместимость существующих детских садов и общеобразовательных школ (кроме школы в с. Кенгер-Менеуз) населённых пунктов сельского поселения не обеспечивает потребность населения на I очередь строительства и на расчётный срок.

Генпланом предусматривается строительство двух ДОУ в с. Кенгер-Менеуз с передачей одного пристроя к школе – общеобразовательной школе, а помещений второго детсада − отделению социального приюта для детей, а в д. Кунакулово − строительство ДОУ на 26  мест с учётом детей д. Касимовка и Разаевка на расчётный срок.

Вместимость существующих двух общеобразовательных школ в сёлах Кенгер-Менеуз на 480 учащихся и Кунакулово на 194 учащихся обеспечивает потребность учащихся всего сельского поселения на расчётный срок.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения.

Населённые пункты Кенгер-Менеузовского сельсовета расположены на удалении 5-11 км от центральной районной больницы. Основными учреждениями здравоохранения в двух населённых пунктах сельсовета − в сёлах Кенгер-Менеуз и Кунакулово являются фельдшерско-акушерские пункты.

Проектом предусматриваются аптечные киоски в составе ФАП и ТБК. На расчётный срок в селе Кенгер-Менеуз с населением 1985 человек предлагается строительство СВА с дневным стационаром на 3 койки.

В с. Кенгер-Менеуз по улице Школьная расположены объекты социального обслуживания − ГБУ КЦСОН «Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и ГБУ КЦСОН «Отделение социальный приют для детей и подростков». В отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по плану 40 койко-мест. В 2013 году выполнение госзадания в натуральном выражении составило 109%, в стоимостном выражении объем государственных услуг на платной основе составило 103%.

Отделение социального приюта для детей и подростков на 25 койко-мест расположено в здании выносимого детского сада «Каенкай». Помещения и участок детского сада передаётся для расширения этому отделению, а детсад выносится на новую площадку. В 2013 году выполнение госзадания в натуральном выражении составило 93%, в стоимостном выражении на бесплатной основе 97%.

Учреждения досуга, культуры и искусства.

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и предприятия и учреждения, обслуживающие населенные пункты.

Вместимость сельских домов культуры (210 мест в с. Кенгер-Менеуз и 150 мест в с. Кунакулово) не обеспечивает нормативную потребность населения на I очередь строительства и на расчетный срок.

Проектом предлагается  реконструкция существующих СДК в с. Кенгер-Менеуз и в с. Кунакулово, в составе которых размещаются помещения для культурно-массовой деятельности и библиотеки. На новой территории в с. Кенгер-Менеуз предлагается строительство СДК со спортивным залом общего пользования.

Население деревени Чулпан обслуживаются в селе Кенгер-Менеуз, а жители деревень Касимовка и Разаевака ориентированы на с. Кунакулово.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено:

- строительство плоскостных спортивных сооружений на территориях новой застройки и при школах;

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2033 г.) в необходимо строительство плавательного бассейна на территории школы в с. Кенегр-Менеуз.

Магазины.

Обеспеченность населения объектами торговли на расчётный срок выше нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

В связи с отсутствием на сегодняшний день предприятий бытового обслуживания на I очередь строительства и на расчётный срок реализации генплана предлагается разместить в торгово-сервисные комплексах с. Кенгер-менеуз и с. Кунакулово.

Проектируемые предприятия общественного питания в с. Кенгер-Менеуз представлены в виде двух кафе, располагаемых на новых территориях в западной и юго-восточной частях по ул. Центральной.

В с. Кунакулово кафе входит в состав торгово-бытового комплекса.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

Согласно нормам для обслуживания населения с. Кенгер-Менеуз на расчетный срок требуется 1 отделение банка. На данный момент отделение связи расположено в здании администрации, кредитно-финансовое учреждение на территории сельского поселения отсутствует. Проектом предлагается его размещение в торгово-сервисном комплексе сельского поселения в  с. Кенге-Менеуз.

Гостиницы.

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство гостиницы на 12 мест в западной части с. Кенгер-Менеуз в составе торгово-сервисного комплекса.

Пожарное депо.

На сегодняшний день пожарное депо на территории сельсовета отсутствует. Проектом предлагается, согласно табл. №121 Республиканских нормативов градостроительного проектирования, разместить пождепо на 2 автомашины на территории складского сектора с. Кенгер-менеуз, которое относится к ОАО "Зирганская МТС".

Кладбища.

Нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах на расчётный срок составляет 2,697 тыс. чел. х 0,24 га = 0,69 га, существующая обеспеченность равна 6,6 га, следовательно, увеличение территорий кладбищ не предусматривается.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Кенгер-Менеуз на I очередь и расчётный срок.

табл. №34

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 1719 чел. | Рас. срок 1985 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд.* | мест | 33-34 | 43 | 63 | 72 |
| ГБУ КЦСОН«Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | мест | 2,2 | 41 | 41 | 41 |
| ГБУ КЦСОН«Отделение социальный приют для детей и подростков» | мест | 3 | 26 | 26 | 26 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ. | 144 | 480 | 267 | 305 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании админ. СДК) | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 12,7 | 11 | 12,7 |
| Помещ. для физкульт.-оздор. занятий* | м2 пл. пола | 70-80 | в школе 146,6 | 148 | 170 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | при школе | 1,4 | 1,8 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 50-60 | − | 11 | 127,2 |
| Клубы сельских поселений* на 1,0 -3,0 тыс. чел. | 1 место | 300-230 | 210 | 556 | 636 |
| Культовое сооружение | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 893 | 516 | 596 |
| Пекарня | м2 общ. пл. | − | − | 100 | 100 |
| Предприятия общепитания* | пос. мест | 40 | − | 74 | 84 |
| Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит. | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение банка на 0,5 т. ч. | 1 объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания* | раб. мест | 4 | − | 7 | 8 |
| СВА | Койко-место | − | − | 3 | 3 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 26 | 30 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спортзал общего пользов. * | м2 пл. пола | 60-80 | − | 148 | 179 |
| Бассейн площ. зеркала воды | м2 | 20-25 | − | 65 | 71 |
| Кладбище | га | 0,24 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Гостиница | мест | 6 | − | 11 | 12 |

*указано с учётом прибывающих из соседней деревени Чулпан, в нет учреждений культурно-бытового обслуживания, кроме магазина и аптеки.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Кунакулово на I очередь и расчётный срок.

табл. №35

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 530 чел. | Рас. срок 549 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд.* | мест | 33-34 | − | 25 | 26 |
| Общеобразоват. учреждения* | учащ. | 144 | 194 | 105 | 108 |
| Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) * | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 12,5 | 4,4 | 4,5 |
| Помещ. для физк.-озд. занят.* | м2 пл. пола | 70-80 | в школе | 51,2 | 52,6 |
| Помещения досуга* | м2 пл. пола | 60 | − | 44 | 45 |
| Клубы сельских поселений* 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | 300 | 150 | 220 | 225 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 84,6 | 220 | 225 |
| Предприятия общепитания | пос. мест | 40 | − | 29 | 30 |
| Отделен. связи на 0,5-6,0 т. жит. | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Отделение банка на 0,5 т. жит. | объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Предпр. бытобслуживания | раб. мест | 4 | − | 3 | 3 |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 10 | 10 |
| Спортзал общего пользов. | м2 пл. пола | 60-80 | − | 44 | 45 |
| Кладбище | га | 0,24 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | при школе | 0,51 | 0,52 |
| Культовое сооружение | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

* − вместимость учитывает также население соседних малых деревень – Касимовка и Разаевка, которые не имеют перспективы развития.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Касимовка на I очередь и расчётный срок .

табл. №36

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на I оч. стр. и расч. срок - 128 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | 74,8 | 74,8 |
| Аптека | м2 | 14 | − | 4 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,5 | 0,5 |

В д. Чулпан  с населением на I очередь строительства 135 человек запроектирован магазин повседневного спроса площадью 40 м2 с отделом аптечного пункта площадью 4 м2.

Расчет территорий коммунально-бытового строительства

табл. № 37

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 2,76 | 3,96 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 2,13 | 5,41 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 49,7 | 57,7 |
| - естественные насаждения | 3,3 | 3,3 |
| - рекреационная зона | 4,9 | 6,0 |
| - озеленение улиц | 41,5 | 48,4 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 54,6 | 67,1 |

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство.

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающиеся производством пищевых продуктов.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличение количества лиц занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти мероприятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предпринимательства (производство столярных изделий, окон и т.п.) также предлагается разместить в производственных и коммунальных зонах.

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной восточной части сёл и за границей населенных пунктов.

В границах сельского поселения имеются три территории  молочно-товарных ферм, две из которых не действуют. В животноводстве из-за низкой стоимости на рынке продукции отрасли, мизерных дотаций, сокращается поголовье скота, а значит и объемы производства. В последние годы произошла реструктуризация убыточных производств и выделение подсобных хозяйств в отдельные юридические лица. Резко возросла роль частного сектора в сельскохозяйственном производстве, обеспечивающего основную потребность населения района в продуктах питания.

Схемой территориального планирования предусмотрена организация первичной переработки сельхозпродукции в структуре мини-агрохолдингов и организация производства строительных и упаковочных материалов из местного и привозного сырья. Территория расположена в восточной части за границе с. Кенгер-менеуз по дороге  в Миякинский район. В селе Кунакулово предлагается возобновиться мукомольное производство.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7 Рекреация. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения − эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения)

Озелененные территории как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий, организация рекреационной зоны предусмотрена на новой территории, на левом берегу ручья.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Бижбулякский район пока не принадлежит к числу районов республики со сло-жившимися рекреационно-туристскими традициями. В то же время необходимые предпосылки для развития сферы отдыха, лечения и туризма здесь есть.

Наиболее привлекательные для рекреации территории, в основном, приуро-чены к долинам рек (р. Дёма) и лесным массивам (район Бижбулякского государ-ственного природного зоологического заказника). Организованные зоны отдыха в районе отсутствуют. Для кратковременного отдыха используются локальные участки территорий с лучшими ландшафтными характеристиками и наличием наиболее значимых природных объектов (водопады, минеральные источники и т.д.).

Развитие сферы туризма в районе будет стимулировать развитие таких отраслей экономики, как транспорт, пищевая промышленность, торговля, производство товаров народных промыслов и т. д. и, в конечном счёте, будет способствовать повышению доходной части местного бюджета и созданию новых рабочих мест.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000.

Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, благоустройство и расчистка русла рек Менеуз, Курган, Базлык, Курмазы на расчетный срок, в новых границах проектируемых сёл;

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

Выбор метода инженерной подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидравлических характеристик реки Менеуз, особенностей использования территорий, характера застройки.

Основные из этих методов следующие:

-  повышение поверхности территории до расчетных незатопляемых отметок;

-  обвалование территории;

-  обвалование и частичное повышение территории.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Для с. Кенгер-Менеуз ближайшей железнодорожной станцией является станция Приютово в 50 км. От г. Уфы находится на расстоянии 206 км, от райцентра −

с. Бижбуляк – 10 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляют автодороги межрайонного значения IV категории Киргиз-Мияки − Бижбуляк, районного значения из Кенгер-Менеуза в Усак-Кичуа также автодороги местного значения из Кунакулово в Касимовку и Новомихайловку.

Для обеспечения регулярной транспортной связи со всеми населенными пунктами в проекте предложена сеть межрайонных дорог III-IV категорий. На основании схемы территориального планирования проектом предлагается устройство автодорог:

- республиканского значения в направлении Стерлибашево-Киргиз-Мияки-Бижбуляк-Белебей, с выходом этой дороги в Туймазинской районе на а/д «Самара-Челябинск», а продолжение ее в южном направлении до а/д «Стерлитамак-Оренбург», а в восточном – до а/д «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск»;

- межрайонного значения, связывающую с. Кенгер-Мияки с а/д «Оренбург-Альметьевск», которая позволит усилить связь с Оренбургской областью. Усовершенствованное покрытие имеют автодороги межрайонного значения, в худшем состоянии находятся внутрирайонные дороги;

- устройство южного объезда села Кенгер-Менеуз согласно СТП МР Бижбулякский район РБ.

табл. №38

| № п/п | Наименование автодороги | Категория | Протяжен-ность, км | Из них с твердым покрытием, км | В т. ч. с усовер-шенств. км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Республиканского значения |
| 1 | Стерлитамак-Стерлиба-шево-Киргиз-Мияки-Биж-буляк-Белебей | II | 53 | 53 | 53 |
| Межрайонного значения |
| 1 | Киргиз-Мияки-Бижбуляк | IV | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Кенгер-Менеуз-Абдулино | III | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Районного значения |
| 1 | Кенгер-Менеуз - Усак-Кичу | IV | 12 | 10,3 | 10,3 |
| Местного значения |
| 1 | Кунакулово-Касимовка | V | 2,4 | - | - |
| 2 | Кунакулово-Новомихайловка | V | 2,6 | - | 2,6 |
| 3 | Антоновка-Сатаево | V | 3,8 | - | 3,8 |

5.2. Улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 25 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 3,32 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт.

Сельсовет имеет 3 рейсовых автобусов: Бижбуляк-Киргиз-Мияки, Киргиз-Мияки-Аксеново и Стерлитамак-Чебоксары через Бижбуляк.  Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов. Это связано с тем, что основные населённые пункты сельсовета расположены вдоль автодороги Аксёново − Бижбуляк.

Это направление связывает все функциональные зоны. Протяжённость линии автобусного маршрута в пределах сельсовета составит 8,84 км.

Автобусные остановки расположены в с.Кенгер-Менеуз на пересечении улицы Центральной с улицей Молодежная,Восточная и Ключевая, в с. Кунакулово расположено рядом с газораспределительным пунктом при въезде по автомобильной дороге Кенгер-Менеуз ˗ Усак-Кичу. В деревне Чулпан расположен один остановочный пункт. Проектом предлагается строительство остановочного пункта в с.Кенгер-Менеуз. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания. Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Кенгер-менеуз:        А1оч. = 1,719х 320 = 550 авт.;

Ар.с. = 1,985 х 370 = 734 авт.;

для с. Кунакулово:            А1оч. = 0,530 х 320 = 170 авт.;

Ар.с. = 0,549 х 370 = 203 авт.;

для д. Чулпан:                   А1оч. = 0,135 х 320 = 43 авт;

Ар.с. = 0,471 х 370 = 50 авт.

для д. Касимовка:              А1оч. = 0,128 х 320 = 41 авт;

Ар.с. = 0,128 х 370 = 47 авт;

для д. Разаевка:                 А1оч. = 0,074 х 320 = 23 авт;

Ар.с. = 0,0,74 х 370 = 27 авт;

для сельсовета в целом:     А1оч. = 2,586 х 320 = 827 авт;

Ар.с. = 2,871 х 370 = 1061 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка. Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

817 х 0,7=571маш/мест на 1 очередь;

1061 х 0,7=743 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 204 маш/мест;

на расчетный срок – 265 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 41 маш/мест;

на расчетный срок – 53 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 122 маш/мест;

на расчетный срок – 159 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 204 маш/мест;

на расчетный срок – 265 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 817 :1200 = 1 ед;

К р.с. = 1061 : 1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

табл.№39

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 2122 | 2586 | 2871 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 817 | 1061 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 571 | 743 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 204 | 265 |
| В общественном центре (5%) |  | 41 | 53 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 122 | 159 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 204 | 265 |
| Мосты | 8 | 8 | 8 |

СТО  проектируется при на территории АЗС за границей населенного пункта.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Потребителями тепла в населённых пунктах в Кенгер-Менеузовского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 36 оС по местности «Раевский», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены на следующих стадиях проектирования.

6.2. Газоснабжение.

Газораспределение населённых пунктов производится по газопроводам низкого и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов сельсовета на I очередь и расчетный срок являются родники и подземные воды.

Расчеты перспективного водопотребления проектируемых сёл Кенгер-Менеуз и Кунакулово, деревени Чулпан будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным договорам.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов;

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпиде-миологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения.

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Кенгер-Менеуз – 1985 чел., с. Кунакулово – 549 чел., д. Чулпан – 135 чел.) – по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок (с. Кенгер-Менеуз – 1985 чел., с. Кунакулово – 549 чел., д. Чулпан – 135 чел.) – по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение.

Сети централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в насто-ящее время в Кенегер-Менеузовском сельсовете отсутствуют.

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел., а в населённых пунктах более 500 чел. − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС.

Организация и очистка поверхностных стоков.

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы населённых пунктов.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах.

К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

Глава VII. Охрана окружающей среды.

При составлении данной главы использована информация, предоставленная администрацией СП Кенгер-Менеузовский сельсовет, а также ранее выполненной СТП Бижбулякского района (ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2005 году).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.5.2, таблица №9 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросав проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искусственная биологическая очистка сточных вод со сбросом очищенных стоков в открытые водоёмы или на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице 8 п. 1.6.1.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Подземные воды.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»;

- 2-3 пояса – «пояса ограничений».

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из санитарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Сбор и удаление ТБО.

Сбор и удаление ТБО в Калининском сельсовете предусматривается спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

На данный момент рядом сёлами имеются свалки:

табл.№40

| № | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Восточная часть с. Кенгер-Менеуз | 1,5 | 1,8 | 30 |
| 2 | Северо-восточнее с. Кунакулово | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Северо-восточнее д. Разаевка | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Восточнее д. Касимовка | 1 | 1 | 10 |

Проектом предлагается закрытие и рекультивация их территорий. По дороге в с.Бижбуляк в западной стороне от с. Кенгер-Менеуз предлагается строительство мусоро-перегрузочных станций и в дальнейшем вывозить на районный полигон ТБО.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Кенгер-Менуз 2586  чел. х 0.05 т/год = 129,3 т/год.

2. с. Кунакулово 549 чел. х 0.05 т/год = 27,4 т/год.

3. д. Чулпан 135 чел. х 0,05 т/год = 6,8 т/год.

4. д. Касимовка 128  чел. х 0,05 т/год = 6,4 т/год.

5. д. Разаевка 74 чел. х 0,05 т/год = 3,7 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Кенгер-Менеузовского сельсовета.

8.1.Пожарная безопасность.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В Кенгер-Менеузовском сельском совете для 2 пожарных машин проектом предлагается строительство пожарного депо на промышленной территории.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создаются не замерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения на территории гаражного бокса и складского сектора.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий техногенного характера.

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Кенгер-Менеузовского сельсовета следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели. Баланс территорий.

табл.№41

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Расчетный срок на 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 14930,6 | 14930,6 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 4904,6 | 4904,6 |
| 2 | Земель водного фонда | -«- | 9,1 | 9,1 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного использования | -«- | 9358 | 9275,9 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | -«- | 17,81 | 17,81 |
| 5 | Земли транспорта | -«- | 16,83 | 16,83 |
| 6 | Земли в ведении Кенгер-Менеузовский сельсовета: |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | -«- | 618,9 | 701 |
|  | с. Кенгер-Менеуз |  | 332,6 | 408,12 |
|  | - жилых зон | га | 226,6 | 278,63 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 2,8 | 6,95 |
|  | - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 52,45 | 68,9 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 10,3 | 18,05 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 27,00 | 20,57 |
|  | - специального назначения | -«- | 3,04 | 3,04 |
|  | - прочие земли | -«- | 10,4 | 11,96 |
|  | с. Кунакулово |  | 153,18 | 159,33 |
|  | - жилых зон | га | 88,1 | 93,6 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 21,84 | 2,02 |
|  | - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 24,4 | 27,1 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 23,4 | 23,7 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 9,66 | 7,17 |
|  | - специального назначения | -«- | 4,59 | 4,59 |
|  | - прочие земли | -«- | 1,2 | 1,2 |
|  | д. Касимовка |  | 67,3 | 67,3 |
|  | - жилых зон | га | 35,3 | 35,3 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,25 | 0,25 |
|  | - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 3,74 | 3,74 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 7,95 | 7,95 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 20,1 | 20,1 |
|  | - прочие земли | -«- | - | - |
|  | д. Чулпан |  | 27,7 | 28,14 |
|  | - жилых зон | га | 13,91 | 15,02 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | 0,15 |
|  | - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 4,64 | 5,12 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 2,77 | 2,77 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 0,92 | - |
|  | - прочие земли | -«- | 5,46 | 5,08 |
|  | д. Разаевка |  | 38,12 | 38,12 |
|  | - жилых зон | га | 21,9 | 21,9 |
|  | - производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 3,74 | 3,72 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 5,27 | 5,27 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 5,45 | 5,45 |
|  | - прочие земли | -«- | 1,78 | 1,78 |
| 7 | Прочих земель | -«- | 2,27 | 2,77 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 2,122 | 2,871 |
|  | с. Кенгер-Меренуз | тыс.чел. | 1,306 | 1,985 |
|  | с. Кунакулово | тыс.чел. | 0,492 | 0,549 |
|  | д. Касимовка | тыс.чел. | 0,128 | 0,128 |
|  | д. Чулпан | тыс.чел. | 0,122 | 0,135 |
|  | д. Разаевка | тыс.чел. | 0,074 | 0,074 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | с. Кенгер-Менеуз |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,184 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 0,719 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,403 | - |
|  | с. Кунакулово |  |  | - |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,079 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 0,292 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,121 | - |
|  | д. Касимовка |  |  | - |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,0351 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 0,061 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,036 | - |
|  | д. Чулпан |  |  | - |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,016 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 0,074 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,032 | - |
|  | д. Разаевка |  |  | - |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,014 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел/% | 0,036 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел/% | 0,024 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.кв.м | 51,02 | 76,79 |
|  | с. Кенгер-Менеуз |  | 31,81 | 53,80 |
|  | с. Кунакулово |  | 12,06 | 14,31 |
|  | д. Касимовка |  | 2,38 | 3,28 |
|  | д. Чулпан |  | 2,83 | 3,51 |
|  | д. Разаевка |  | 1,89 | 1,89 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов | кв.м/чел. | 24,04 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | с. Кенгер-Менеуз |  |  |  |
|  | Дошкольн. образов. учрежд. | мест | 43 | 72 |
|  | ГБУ КЦСОН«Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» | мест | 41 | 41 |
|  | ГБУ КЦСОН«Отделение социальный приют для детей и подростков» | мест | 26 | 26 |
|  | Административное здание | объект | 1 | 1 |
|  | Общеобразоват. учреждения | мест | 480 | 480 |
|  | Библиотека (аренда помещ. в здании админ. СДК) | тыс. том | 12,7 | 12,7 |
|  | Помещ. для физк.-озд. занят | кв.м пл.пола | 146,6 | 170 |
|  | Плоскостные спортсооруж. | га | при школе | 1,7 |
|  | Помещения досуга | кв.м пл.пола | нет | 127,2 |
|  | Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | мест | 210 | 636 |
|  | Культовое сооружение | объект | 1 | 1 |
|  | Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | кв.м торг.пл. | 893 | 1117 |
|  | Предприятия общепитания | пос. мест | - | 84 |
|  | Отд. связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 |
|  | Отделение банка | объект | - | 1 |
|  | Предпр. бытобслуживания | раб.мест | - | 8 |
|  | Сельская врачебная амбулатория | Койка-место | - | 3 |
|  | Аптека | кв.м торг.пл | - | 26 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  | Спортзал общего пользов. | кв.м пл.пола | - | 127 |
|  | Бассейн площ. зеркала воды | кв.м зерк.воды | - | 71 |
|  | Гостиница | мест | - | 13 |
| 4.2 | с. Кунакулово |  |  |  |
|  | Дошкольн. образов. учрежд. | мест | - | 20 |
|  | Общеобразоват. учреждения | мест | 194 | 194 |
|  | Библиотека (аренда помещ. в здании СДК) | тыс.том. | 12,5 | 12,5 |
|  | Помещ. для физк.-озд. занят. | кв.м пл.пола | в школе | 52,6 |
|  | Помещения досуга | кв.м пл.пола | - | 45 |
|  | Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | место | 150 | 225 |
|  | Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | кв.м торг.пл. | 84,6 | 225 |
|  | Предприятия общепитания | пос.место | - | 30 |
|  | Отделение связи | объект | - | 1 |
|  | Отделение банка | объект | - | 1 |
|  | Предпр. бытобслуживания | раб.мест | - | 3 |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  | Аптека | кв.м общ.пл | - | 6 |
|  | Спортзал общего пользов. | кв.м пл.пола | - | 45 |
|  | Плоскостные спортсооруж. | га | при школе | 0,52 |
|  | Культовое сооружение | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | д. Касимовка |  |  |  |
|  | Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | кв. м торг. пл. | 74,8 | 74,8 |
|  | Аптека | кв.м общ.пл. | - | 4 |
| 4.4 | д. Чулпан |  |  |  |
|  | Магазины | кв.м торг.пл. | - | 40 |
|  | Аптека | кв.м общ.пл. | - | 4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 20,43 | 30,03 |
|  | с. Кенгер-Менеуз | км | 12,13 | 20,68 |
|  | с. Кунакулово | км | 4,49 | 5,4 |
|  | д. Касимовка | км | 1,24 | 1,24 |
|  | д. Чулпан | км | 1,39 | 1,53 |
|  | д. Разаевка | км | 1,18 | 1,18 |
| 5.2 | Плотность внутрипоселковых дорог | км/кв.км | 0,13 | 0,20 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | га | 13,5 | 13,5 |
|  | с. Кенгер-Менеуз | га | 4,5 | 4,5 |
|  | с. Кунакулово | га | 4 | 4 |
|  | д. Касимовка | га | 1 | 1 |
|  | д. Чулпан | га | 2 | 2 |
|  | д. Разаевка | га | 2 | 2 |